## Slide 1
Общество с ограниченной ответственностью «Черномортрансгаз»
информирует, что потерритории Нижнегорского района (Митрофановское, Михайловское, Новогригорьевское, Желябовское, Ивановское) проходят: магистральный газопровод Джанкой – Феодосия - Керчь, диаметром 530 мм; газопровод - отвод к ГРС Нижнегорский, диаметром 219 мм; ГРС Нижнегорский, а также на расстоянии 6-10 метров по левой стороне движения газа, вдоль газопроводов проходят кабельные линии технологической связи.
Охранная зона от оси магистрального газопровода в соответствии с п. 3 «Правил охраны магистральных газопроводов», утвержденных Постановлением правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, составляет 25 метров и представляет собой территорию, ограниченную условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны. Охранная зона газораспределительных станций устанавливается в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы ГРС на 100 метров с каждой стороны.
Минимальные расстояния от оси подземных газопроводов, газораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений установлены п. 7.15 и п. 7.16 СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» и составляют в зависимости от класса и диаметра трубы газопровода:
- для газопровода диаметром трубы до 300 мм - 100 м; - для газопровода диаметром трубы от 300 мм до 600 мм - 150 м; - для газораспределительной станции с диаметром трубы до 300 мм - 150 м.
- для продувочной свечи не менее 300 м.
3. Санитарно - защитная зона ГРС в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74), составляет 300 м.
4. При возникновении дополнительных вопросов необходимо обращаться в ООО «ЧТГ» по адресу 295000, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова д. 52, тел: +73652-66-78-00, +73652 66-70-00, е-мail: сhtg@gas.crimea.ru .
О случаях выявления утечек газа, повреждений газопроводов или нарушений охранных зон необходимо сообщать диспетчеру линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «ЧТГ» (круглосуточно) по телефонам:
+73652 22-12-63 - для стационарных телефонов;
+7978-077-52-25; +7978-077-50-05 - для мобильных телефонов.

## Slide 2
Минимальные расстояния
50 м
25 м
Газораспределительная
станция
Магистральный газопровод
Охранная зона газопровода
100 м
Газопровод-отвод
25 м
300м
Санитарно - защитная зона ГРС
Охранная зона ГРС
300 м
Минимальные расстояния от продувочной свечи
Минимальные расстояния устанавливаются СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* в зависимости от класса и диаметра трубы газопровода
Продувочная свеча
Минимальные расстояния
50 м
Минимальные расстояния
50 м